ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 129а

с. Петровка                                                                                           «23» декабря 2015 года

40 собрание 3-его созыва

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования

Петровского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петровского сельского поселения,

СОВЕТ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования Петровского сельского поселения, согласно приложению.

- Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования Петровского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

- Настоящее решение опубликовать в газете «Районные вести» и на официальном сайте муниципального образования Петровское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

- Контроль за исполнением решения возложить на социально-экономический комитет.

Председатель Совета

Петровского сельского поселения                                          О.В.Шитик

Приложение

к решению Совета Петровского

сельского поселения

от 23.12.2015 № 129а

Нормативы градостроительного проектирования

Петровского сельского поселения

1.Общие положения

1.1. Нормативы градостроительного проектирования Петровского сельского поселения (далее- Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящихся к областям: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с Генеральным планом Петровского сельского поселения, утвержденного решением Совета Петровского сельского поселения  от 16 октября 2013 № 43 (разработчик ООО «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских Работ» (ООО «НПЦ ИИР»),  г.Воронеж).

  - Нормативы разработаны с целью решения следующих задач:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

- создание условий для планирования территории Петровского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

- обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

- Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и их уровень территориальной доступности.  Обоснование расчетных показателей.

  - Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

    - Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт час | 743,426 | Генеральный план Петровского сельского поселения | Материалы по обоснованию. раздел 6, глава 6, часть 6.3 |
| 2. | Годовое потребление электроэнергии с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок, К=0.8 | тыс. кВт час | 594,741 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Петровского сельского поселения (материалы по обоснованию, раздел 6, глава 6, часть 6.3) в соответствии с «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 № 213 ( с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

  - Объекты, относящиеся к области теплоснабжение.

    - Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей (ЖКС, промышленные объекты, собственные нужды, потери в сетях) | Гкал/час | 54,0 | Генеральный план Петровского сельского поселения, СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети» | Материалы по обоснованию. раздел 6, глава 6, часть 6.4 |

    - Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены Генеральным планом Петровского сельского поселения (материалы по обоснованию, часть  II, раздел 2, глава 2.6, часть 2.6.1.4)  в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99) и СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

  - Объекты, относящиеся к области газоснабжения.

    - Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часовой расход газа на отопление и потребительские нужды | м3/час | - | - | Объекты, относящиеся к области газоснабжения, отсутствуют. |

    - Обоснование расчетных показателей:

Норматив часового расхода газа Генеральным планом Петровского сельского поселения не установлен.

  - Объекты, относящиеся к области водоснабжения.

    - Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточный расход воды питьевого качества, в том числе всего | м3/сутки | 164,73 | Генеральный план Петровского сельского поселения | Материалы по обоснованию. раздел 3, глава 3.4., часть 3.4.1. |
|  | население |  | 70,23 |  |  |
|  | на коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население, прочие расходы (10%) |  | 16,47 |  |  |
|  | на поливочные нужды |  | 78,03 |  |  |
| 2. | Максимальный суточный расход воды питьевого качества, в том числе всего | м3/сутки | 295,47 |  |  |
|  | население |  | 259,23 |  |  |
|  | коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население, прочие расходы (10%) |  | 36,24 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен  Генеральным планом Петровского сельского поселения (материалы по обоснованию, раздел 3, глава 3.4, часть 3.4.1) в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

  - Объекты, относящиеся к области водоотведения.

2.5.1 Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточный расход стоков, в том числе всего | м3/сутки | 1,5 | Технический отчет №ТО-52.СВ-057-14 по разработке схемы системы водоснабжения и водоотведения Петровского сельского поселения | Материалы по обоснованию. Часть 4, пункт 4.3, таблица 4.1 |
|  | население |  | - |  |  |
|  | коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население, прочие расходы (10%) |  | 1,5 |  |  |
| 2. | Максимальный суточный расход стоков, в том числе всего | м3/сутки | 1,5 |  |  |
|  | население |  | - |  |  |
|  | коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население, прочие расходы (10%) |  | 1,5 |  |  |

2.5.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы водоотведения установлены на основании Технического отчета №ТО-52.СВ-057-14 по разработке схемы системы водоснабжения и водоотведения Петровского сельского поселения часть 4, пункт 4.3, таблица 4.1, в соответствии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

  - Объекты дошкольного образования.

2.6.1. Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | % от количества детей дошкольного возраста* от 0 до 6 лет | На 1000 чел. – по норме- 153 места | Генеральный план Петровского сельского поселения | Материалы по обоснованию часть 2, Раздел 2.3, глава 2.3.1, пункт 2.3.1.1, таблица 3 |
| 2. | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 500 | Генеральный план Петровского сельского поселения | Материалы по обоснованию часть 2, Раздел 2.3, глава 2.3.1, пункт 2.3.1.1 |

2.6.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспечению дошкольными образовательными организациями и их уровень доступности установлены Генеральным планом Петровского сельского поселения (материалы по обоснованию, часть2, раздел 2.3, глава 2.3.1, пункт 2.3.1.1, таблица 3) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

* На основании данных Всероссийской  переписи населения 2010 года.

  - Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования.

    - Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность образовательными организациями | % от количества детей школьного возраста* при обучении в одну смену | На 1000 человек на 100% детей, 1 объект образования | Генеральный план Петровского сельского поселения | Материалы по обоснованию часть 2, Раздел 2.3, глава 2.3.1, пункт 2.3.1.1, таблица 3 |
| 2. | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км | 2-4 | Генеральный план Петровского сельского поселения | Материалы по обоснованию часть 2, Раздел 2.3, глава 2.3.1, пункт 2.3.1.1 |
|  | 1 ступень обучения – начальное общее (не более) | км | 2 |  |  |
|  | II- III ступень обучения – основное общее (не более) | км | 2-4 |  |  |
| 3. | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций ( в одну сторону), в том числе: | минут | 15 | СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». | Раздел 10, пункт 10.5 |
|  | 1 ступень обучения – начальное общее (не более) |  |  |  |  |
|  | II- III ступень обучения – основное общее (не более) |  | 30 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Петровского сельского поселения (часть 2, раздел 2.3, глава 2.3.1, пункт 2.3.1.1,  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

* На основании данных Всероссийской  переписи населения 2010 года.

  - Объекты, относящиеся к области здравоохранения.

    - Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей | посещений/ смена | 17,6 | СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства» | Приложение Б |
| 2. | Потребность в поликлинической помощи, 1000 жителей | м2 общей площади | 50 |  |  |
| 3. | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 30 (с использованием транспорта) | СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Таблица 5. |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами амбулаторной помощи и их уровень территориальной доступности установлены  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

  - Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

    - Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плоскостные спортивные сооружения | га, на 1000 человек | 0,245 | Генеральный план Петровского сельского поселения, СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». | Материалы по обоснованию часть 2, Раздел 2.3, глава 2.3.1, пункт 2.3.1.6, таблица 8; Приложение Ж |
| 2. | Спортивные залы | м2 пола на 1000 человек | 92-122 |  |  |
| 3. | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 человек | 31-38 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены  Генеральным планом Петровского сельского поселения (Материалы по обоснованию часть 2, раздел 2.3, глава 2.3.1, пункт 2.3.1.6), в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

    - Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | кг на чел.в год | 190-225 | СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Приложение М |
|  |  | литр на чел. в год | 900-1000 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | литр на чел. в год | 8-20 |  |  |
|  |  | кг на чел. в год | 5-15 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- Правила и область применения нормативов градостроительного проектирования

  - Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Петровского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с  подготовкой Генерального плана Петровского сельского поселения, разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Петровского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Петровского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Петровского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Петровского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Петровского сельского поселения в границах  территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Петровского сельского поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Петровского сельского поселения;

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Петровского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.